CPR 大考驗　　 8 歲以上成人版

| 口訣 | 步驟 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| 叫 | 檢查意識 | 呼喚並輕拍傷患肩部，確定有無意識 |
| 叫 | 求救 | 高聲呼救，請旁人或自行撥打 119 ，盡速返回現場開始 CPR |
| A | 暢通呼吸道 | 壓額提下巴 |
| B | 檢查呼吸 | 10 秒內看、聽、感覺有無正常呼吸 |
|  | 人工呼吸 | 吹兩口氣，每口氣 1 秒 |
| C | 胸部按壓 | 位置 | 兩乳頭連線中央的胸骨處 |
|  |  | 姿勢 | 一手掌根壓胸，另一手環扣在上面 |
|  |  | 深度 | 4~5 公分 |
|  |  | 方式 | 用力壓、快快壓、胸口彈、莫中斷 |
|  |  | 速率 | 約 100 次 / 分 |
| 按壓與吹氣比率 | 30 : 2 為一循環 |
| 重複胸部按壓與人工呼吸 30 : 2 的循環，直到有醫護人員到達或患者恢復心跳、呼吸為止 |
| D | 去顫 | 由專業醫療救護人員操作 |