鳳翔國小工程相關互動紀要

| 日 期 | 對象 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 97.8.13 | 建設處 黃處長 | 工程協調會的重要，每週須開一次 施工進度的擬定---於工程協調會中管控、檢討 工程圖疑義---於工程協調會提出，確認後做成會議紀錄，日後可作為施工、變更設計依據 管制節點---- 測量、放樣 基礎開挖 地下室頂、地坪及各樓層 組模、紮筋（樓板 →組模、紮筋；樑柱→紮筋組模）、配管、灌漿 室內外裝修工程 景觀工程 申請使用執照 建設處---查驗建照、書面審查 工務處---工程查驗 查驗完才能申請使照 接水電→ 啟用 澆置—早上完成灌漿，傍晚澆置（間隔8小時），澆1、2天 適當澆水可以延長混擬土使用、減少龜裂 |
| 97.8.22 | 建工科 王科長 | 影響工程趕工之因素--- 天候 各承包商間之配合(營造、水電) 查驗與施工之配合未拖延（行政文書運作順暢） 營造廠多分包、增加工班 |
| 97.9.5 | 監工主任 王智弘 | 1.水電打地線、接地銅棒 2.打PC墊層（7-10cm）--- 目的在綁筋前區隔砂層，會影響日後之位置、高度 3.精細放樣、彈墨斗線 4.組地樑鋼筋（組筋、箍筋） 5.地樑組模 6.灌漿 |
| 97.9.9 | 工地主任 葉主任 楊主任 | ※基礎樑柱圖說說明： 1.圖別－A棟柱配筋圖： ＊圓形箍筋－圖號S5A-1 CA1－1F（1樓） 12－#7 【12支7號鋼筋】 樑柱接頭 #4@10【4號鋼筋間距10公分】 圍束區 #4@10【4號鋼筋間距10公分】 中間區 #4@10【4號鋼筋間距10公分】 60ψ 【直徑60公分】 方形箍筋－圖號S5A-1 CA2-1F 16－#6 【16支6號鋼筋】 樑柱接頭 #4@10【4號鋼筋間距10公分】 圍束區 #4@10【4號鋼筋間距10公分】 中間區 #4@10【4號鋼筋間距10公分】 60*40 【60*40公分】 |
| 97.9.9 | 工地主任 宋主任 | 135度繫筋 90度繫筋 二者要交錯綁 箍筋 |
| 97.9.10 | 培發 經驗 | ※培發經驗分享： ●水電部份： （1）未來水電、空調驗收注意事項： a.操作手冊：自動—手動。 b.保養手冊： c.檢驗紀錄表（維修保養紀錄）：（廠商提供）。 d.教育訓練（工友）：廠商提供。 e.緊急處理手冊（下包商公司的聯絡電話）。 （a）正確標準單線迴路圖（有利了解毀損範圍）。 f.保固（合約規範）與保養（下包廠商的簽約）的釐清。 g.初期掌握噴灌灑水系統配置。 （2）雨水回收池與中水系統設計錯誤態樣：輸出口應一樣，不可輸入大於輸出。 2個管 1個管 入 出 圖表：輸入大於輸出會發生水位上升溢流現象。 （3）垂直水路管線 2樓 1樓 儲儲 圖說：上圖設計有可能會造成1樓溢水現象。 （4）了解合約保固期內容。 （5）一般水電設施在一年後都會發生故障問題。 （6）驗收時： a.從樓下往樓上走：同步開水開電。 b.從樓上往樓下走：同步關水關電。 ●建築部份： （1）平面屋定部份（圖書館、），並無可清除雜務或積水的通道或路徑。 |
| 97.9.11 | 楊主任 宋主任 ㄚ浪 | ※鋼筋試驗：縣府指定五家廠商－本次由SGS試驗所。 ※工作任務： （一）鋼筋取樣。 （二）鋼筋抗拉試驗。 1.抗拉比值為1.25倍。【鋼筋頓點與斷裂點比值】 （三）鋼筋抗壓試驗。 1.彎曲地方不能有裂痕。 ＊水淬－鐵變成鋼：了解鋼的原料有無造假或雜質。 步驟：切片→鑲埋→研磨→拋光→顯微影像。 ※工程圖面專業術語： C－柱；S-板；F－基礎；W-牆；G－大樑；g－小樑；b－小樑。 GL－原定高程。 ※筏基與基礎的差異： ※圍籬搭建注意事項： 1.圍籬底應施作防溢座－防止工地廢水、污泥排出。 2.公共工程圍籬規定高為2米7。 基座圖樣： 外 內 基礎座（水泥樁） |
| 97.9.19 | 建工科基礎鋼筋查驗 | A-E棟基礎鋼筋與模板縣府查驗四大缺失： 問題1：基礎鋼筋與模版過近。 改善1：營造商須加block『混泥四方塊』，以保護鋼筋避免裸露。 問題2：箍筋間距不齊與歪斜現象。 改善2：營造商重新調整。 問題3：基礎地樑高度呈現蛇竉現現像（高低起伏），東西向最嚴重。 改善3：營造商重新調整。 問題4：廚房基礎柱鋼筋，結構有問題，請結構技師說明確認。 改善4：事務所結構技師確認。 |
| 97.9.22 | 建工科 劉淑珍 技士 | 基礎奠底混凝土澆置工程計畫缺失一覽表： 1.模板不良漏漿。 2.保護層以石頭施作與規定不符。 3.地樑傾斜 4.澆置時間控制不良 5.振動器不正常使用 6.X36-Y11未出泥時不正常龜裂 7.X30-Y16高程控制不良，造成鋼筋保護層不足。 8.未規劃養護程序。 9.澆置計畫書內容應含人員休息時間、人員配置（品管2位），並於澆置前24小時送達督導員備查。監造人員2位不得離開現場，若未能配合依規定予以人員更換。 10.施工計畫書與品質計畫書未依規定於開工日30天提報，依合約按日罰千分之五品管費，並不得澆置混泥土。 11.施工進度表未依規定依第二次工地會議結論提送。 |
| 97.9.23 | 監造 陳啟泰 | ※高低配電盤查廠查驗結果 ： 1.高低壓盤經大電力定型試驗及台電國產化九大優良廠商。 2.配電盤材料均採合約參考廠配牌。 3.配電盤粉體圖塗裝採75u以上。 4.酸洗排放經環保局許可證明。 5.制程及規模符合本設計需求。 ※高低配電盤查廠安裝後注意事項 ： 1.索取使用操作手冊。 2.與廠商簽訂保養合約(非保固)。 3.安裝後廠商須提供學校教育訓練。 4.維修時先緊急聯繫維利廠商(原廠提供廠商)或新煌源(水電承攬廠商)。 |
| 97.9.24 | 監造 王智宏 | 基礎地粱穿孔注意事項： 1.斜鋼筋有開孔就補強。 2.穿管範圍內水平、垂直筋補強方式： （1）若穿孔管徑，管小於10cm不補強。 （2）若大於10cm小於20cm，未截斷原箍筋不用補強。 （3）若大於10cm且截斷原箍筋要補強。 （4）若大於20cm要補強。 3.地樑穿孔不得放置於離樑柱同寬2倍範圍內。 |
| 97.9.25 澆置 須知 |  |
| 98.1.5 | 成大社科院工程 監造主任 | 洗 石------ 可以事先試洗 顏色深淺視石子調配比例 白色---中白石 紅色---玫瑰石 黑色—蛇紋石、黑膽石） 洗石之分工為攪拌土水1人、擦壁3人、洗石1人 若洗石後，牆面仍灰濛不清時，可用鹽酸加50倍水稀釋噴牆後，用清水再洗一次 二、 如何防止牆面吐白華--------- 1.吐白華的現象： 水泥含有游離石灰，遇水產生氫氧化鈣，然後開始硬化。硬化後的氫氧化鈣遇水溶解，和空氣中的二氧化碳結合，就變成碳酸鈣，也就是我們所謂的白華。 2. 吐白華的原因： a.內在因素---是因為屋頂女兒牆、陽台、花台積水，以及水管漏水等，由內往外滲水。 b.外在因素---有因材質問題，產生亀裂，或施工人員的疏忽，沒有將縫填好，而留有孔洞讓水灌進去。以及磁磚吸水率太高，雨水進入內部，就會產生上述的化學變化。尤其磁磚背溝沒填滿，積水在內很易發生吐白。 3.防止吐白華的方法： 天時（長期晴天）、地利（高品質）、人和（內行師傅） a.天 候---- 要貼磁磚時壁底不能潮溼，雨後一定要晒乾，夏天至少一天，冬天至少兩天。要填縫時更要注意乾燥度，雨季時、可在鷹架上裝遮雨棚 b.施 工---- 一般攪拌填縫劑，師傅為了施工方便，都加太多水或肥皂粉，這會影響強度 清潔磁磚表面的海綿要擰乾，在兩小時內大略擦拭，二十四小時後，再重新清洗一次。清洗後最好用海綿或乾布，擦乾磁磚表面的水漬，才不會留下水痕。一般填縫後之二十四小時，遇水會泛白，故要注意氣候。 c.水的影響---- 混凝土或施工時攪拌砂漿所用之水影響相當大，最好用自來水，若要用地下水則須先測試酸鹼度，水質太酸或太鹼都會吐白華 所以需請預拌廠提出水質檢驗，或現場車車檢驗 4.清洗白華的方法： 清洗白華要用混合酸性清潔劑，用強鹽酸會傷害磁磚釉面。施工範圍以吐白處往上二米，兩邊各一米。洗完用同材質填縫劑補孔洞，再噴兩道奈米撥水劑即可。 二、 如何防止外貼磚突出脫落--------- 1.要貼外貼磚打底的前一天，最好是澆水把牆面洗乾淨，如此不僅可以洗掉灰塵，也可以增加混凝土的附著力 2.在水泥、海菜粉混合的「土膏」打底尚未乾前，就需塗「土漿」 |
| 98.4.26 | 鋼筋綁紮相關知識 | 鋼筋彎紮的常識------ 鋼筋之續接方式有銲接、續接器搭接等多種方式 ＊鋼筋長度不足時得以搭接方式連接，二支鋼筋的搭接長度是依鋼筋受拉伸展長度而變化，一般重疊部分不得少於30公分。 ＊常見的鋼筋搭接方式包括垂直及水平式，但不論是垂直或水平，搭接部位應該錯開避免在同一斷面，而且搭接數不得超過主筋數二分之一。 ＊鋼筋箍筋與主筋彎鉤時，應在圓彎處加上一段直筋，箍筋彎紮的角度越大，彎鉤直筋的長度隨之減短，如90度轉彎，自由端應有12倍箍筋直徑的直筋延伸；如135度轉彎，自由端應有6倍箍筋直徑的直筋延伸，一般而言以135度彎鉤為標準。 上方鋼筋為不合格箍筋 （不可以二支直接搭接） 下方為箍筋標準彎鉤135度 鋼筋箍筋標準彎鉤為135度 且自由端長度至少有6倍 箍筋直徑 合格鋼筋排紮，鐵絲 逐一綁紮 |
| 98.4.26 |  | http://www.yu-ch.com.tw/build_11.htm 135彎鉤配筋 ● 開口方向紮筋時採四角分散，避免同一處. ● 135彎鉤方式，增加混凝土握裹深度. ● 內箍筋依圖說施工. ● 每柱柱筋間隔錯開80cm搭接，避免應力集 中破壞 |

# Text boxes

儲水槽小

或同時開水

1. 蜂窩及粒料分離之砂漿修補

1.漏漿及爆模之處理

- 需連續五至七天以澆水或覆蓋濕布，保持表面溼潤

以防止龟裂

1. 澆置表面要用浮板或刮板修齊表面

1.搗實棒應均勻分布且垂直放入混擬土中

2.若是柱子澆置，工人能在下方以槌子敲打模板，能讓混擬土更 均勻密實

3.搗實是否足夠，以無氣泡上升、聲音無變化及模板邊緣砂漿滿溢判斷

1. 澆置面濕潤並清楚

2. 高程確認

3. 澆置過程不加水

4. 澆置過程遇雨則應決定施工縫位置後中止

完成部分應立即加以遮蓋防水

1.  28天抗壓試體製作

2. 氯離子試驗

溫度檢測---混擬土溫度不得超過32℃

坍度檢側---正常高度17.5—22，太高表示太硬，太低則太稀

1.自拌合至開始澆置時間不得超過90分鐘

2.壓送過程不得加水

3.輸送速率太快會來不及搗實，太慢會產生冷縫

1. 強度配比設計符合規範要求

2. 材料來源---事前須先場驗(了解混擬土原料)

3. 澆置計畫---澆置前兩天送件建工科審核

瑕疵改善        實

拆      模	        實

養       護	      平       實

整	      平       實

搗       實

澆       置

材料取樣

取樣檢驗

壓         送

施工前準備